«Наименование ведомства»

Наименование организации

##### СПЕЦИФИКАЦИЯ   ОБОРУДОВАНИЯ

Главный инженер проекта      _________________

2008

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура нагрева подшипников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | барабана мельницы N10, 70º С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура нагрева подшипников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | барабана мельницы N11, 70º С |  |  |  |  |  |  |  |
| Тпод.б.N1- | Термопреобразователь сопротивления | ТСМ0196-13-160мм, |  | ОАО «Теплоприбор | шт. | 8 |  |  |
| Тпод.б.N4 | Диапазон измерения (-50÷+180)0С | 50М, схема 4 |  | «Теплоприбор» |  |  |  |  |
| Тпод.б.N5- | Градуировка: 50М | ТУ 311-00226253.035-93 |  | г.Челябинск |  |  |  |  |
| Тпод.б.N8 | Материал защитной арматуры:12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина монтажной части: 160мм |  |  |  |  |  |  |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура нагрева подшипников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установки приводной шестерни |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мельницы N10, 70º С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура нагрева подшипников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установки приводной шестерни |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мельницы N11, 70º С |  |  |  |  |  |  |  |
| Тпод.ш.N1, | Термопреобразователь сопротивления | ТСМ0196-13-60мм, |  | ОАО «Теплоприбор | шт. | 4 |  |  |
| Тпод.ш.N2 | Диапазон измерения (-50÷+180)0С | 50М, схема 4 |  | «Теплоприбор» |  |  |  |  |
| Тпод.ш.N3, | Градуировка: 50М | ТУ 311-00226253.035-93 |  | г.Челябинск |  |  |  |  |
| Тпод.ш.N4 | Материал защитной арматуры:12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина монтажной части: 60мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура масла на мельницу N10, 70º С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура масла на мельницу N11 , 70º С |  |  |  |  |  |  |  |
| Тмасла.N1 | Термопреобразователь сопротивления медный | ТСМ Метран-203-32-60-В- |  | ПГ«Метран» | шт. | 2 |  |  |
| Тмасла.N2 | Диапазон измерения (-50÷+180)0С | -4-1-Н10-У1.1-ГП |  | г.Челябинск |  |  |  |  |
|  | Градуировка: 50М |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал защитной арматуры:12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина монтажной части: 60мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защитная гильза. | Гильза защитная |  | -//- | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 200-006-00-М20х1,5- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М20х1,5-Н10-60мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление масла на мельницу N10, 0,5МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление масла на мельницу N11, 0,5МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| Рмасла.N1 | Датчик избыточного давления | Метран-150-ДИ-1153- |  | ПГ«Метран» | шт. | 2 |  |  |
| Рмасла.N2 | Верхний предел измерения: 1,0МПа | 02-МП-t10-050-1,0МПа- |  | г.Челябинск |  |  |  |  |
|  | Предел допускаемой основной погрешности 0,5% | -42-М20-ШР-ТУ4212- |  |  |  |  |  |  |
|  | Выходной сигнал: 4-20мА | 009-12580824-2002 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поток масла на мельницу N10, 1-2м/с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поток масла на мельницу N11, 1-2м/с |  |  |  |  |  |  |  |
| Nмасла N1 | Магнитно - идукционный измеритель потока | BA025D/11/ru/01.98 |  | Endress+Hauser | шт. | 4 |  |  |
| Nмасла N2 | Конечное значение: 1...5м/с | MAGPHANT |  | Germany |  |  |  |  |
| Nмасла N3 | Точность ±2% |  |  |  |  |  |  |  |
| Nмасла N4 | Выходной сигнал: 4-20мА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход оборотной воды на мельницу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стержневую N10, 20м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход оборотной воды на мельницу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стержневую N11, 20м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Qоб.в.МС10 | Электромагнитная система измерения расхода | Promaq 50Р50- |  | Endress+Hauser | шт. | 2 |  |  |
| Qоб.в.МС11 |  | EC0A1AA0AECW |  | Germany |  |  |  |  |
|  | Расход оборотного раствора N1, 350м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход оборотного раствора N2, 350м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход оборотного раствора N3, 350м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Qоб. р-ра1 | Электромагнитная система измерения расхода | Promaq 50Р2H- |  | Endress+Hauser | шт. | 3 |  |  |
| Qоб. р-ра2 |  | EC0A1AA0AECW |  | Germany |  |  |  |  |
| Qоб. р-ра3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход пульпы от мешалки усреднения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО 03, МО4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Qпл. г/ц 1 | Электромагнитная система измерения расхода | Promaq 50Р2H- |  | Endress+Hauser | шт. | 4 |  |  |
| Qоб. г/ц 2 |  | EC0A1AA0AECW |  | Germany |  |  |  |  |
| Qоб. г/ц 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qоб. г/ц 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень в мешалке слива МО 01, МО 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н МО01.1 | Уровнемер радарный с антенным адаптером, | Micropilot M FMR230- |  | Endress+Hauser | шт. | 2 |  |  |
| Н МО02.1 | подключение к процессу – плоский фланец, DN150, | A4VCWJAA2A |  | Germany |  |  |  |  |
|  | PN16, питание ~24B, выходной сигнал 4-20Ма, | Опросный лист N6 |  |  |  |  |  |  |
|  | в комплекте с кабельными вводами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В комплекте HART-модем для настройки приборов | COMMUBOX FXA191 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень в мешалке усреднения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО 03, МО 04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н МО 03.1 | Уровнемер радарный с антенным адаптером, | Micropilot M FMR230- |  | Endress+Hauser | шт. | 2 |  |  |
| Н МО 04.1 | подключение к процессу – плоский фланец, DN150, | A4VCWJAA2A |  | Germany |  |  |  |  |
|  | PN16, питание ~24B, выходной сигнал 4-20Ма, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в комплекте с кабельными вводами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В комплекте HART-модем для настройки приборов | COMMUBOX FXA191 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень в мешалке усреднения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО 03, МО 04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н МО03.2 | Ультразвуковой измеритель уровня | Рrosonic T |  | Endress+Hauser |  | 2 |  |  |
| Н МО 04.2 |  | FTU 231E/A |  | Germany |  |  |  |  |
|  | Плотность пульпы с мельницы N10, N11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пл.пл М10 | Измеритель плотности в комплекте: | ИПБ-1К |  | «НТЦ ЭКО | Компл. | 2 |  |  |
| Пл.пл М11 | Блок детектирования с устройством крепления 1шт | БД-1 КЗРС.329000.000-03 |  | ФИЗПРИБОР» |  |  |  |  |
|  | Блок обработки информации БОИ-1 1шт. | КЗРС.843390.001 |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок излучателя с устройством крепления 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Излучатель искусственный натрий22 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забивка пульпы гидроциклона N1÷N9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Д г/ц N1÷ | Измеритель плотности в комплекте: | ИПБ-1К |  | «НТЦ ЭКО | Компл. | 9 |  |  |
| Д г/ц N9 | Блок детектирования с устройством крепления 1шт | БД-1 КЗРС.329000.000-03 |  | ФИЗПРИБОР» |  |  |  |  |
|  | Блок обработки информации БОИ-1 1шт. | КЗРС.843390.001 |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок излучателя с устройством крепления 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Излучатель искусственный натрий22 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забивка пульпы с мельницы N10, N11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Д МСN1 | Измеритель плотности в комплекте: | ИПБ-1К |  | «НТЦ ЭКО | Компл. | 2 |  |  |
| Д МСN2 | Блок детектирования с устройством крепления 1шт | БД-1 КЗРС.329000.000-03 |  | ФИЗПРИБОР» |  |  |  |  |
|  | Блок обработки информации БОИ-1 1шт. | КЗРС.843390.001 |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок излучателя с устройством крепления 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Излучатель искусственный натрий22 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Универсальный комплекс | РЕТОМ-11М |  | ЗАО «Союзэлектро ЗАО | шт | 1 |  |  |
|  |  |  |  | автоматика» |  |  |  |  |
|  | Блок питания | PHOENIX CONTACT |  | PHOENIX | шт. | 3 |  |  |
|  |  | QUINT-PS-240AC/24DC/10 |  | CONTACT |  |  |  |  |
|  | Портативный калибратор тока | UPS-III |  | Теплоприбор | шт. | 5 |  |  |
|  |  |  |  | г.Челябинск |  |  |  |  |
|  | Сплит-система | LG S09LHN |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Заслонка N1 на тр-де оборотного раствора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.ед S001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заслонка N2 на тр-де оборотного раствора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.ед S002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заслонка N3 на тр-де оборотного раствора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.ед S003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заслонка N1 на тр-де слива батарей г/ц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перечистки м.ед S004 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заслонка N2 на тр-де слива батарей г/ц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перечистки м.ед S005 |  |  |  |  |  |  |  |
| - - | Блок управления релейного регулятора | БУ-21 |  | Г.Москва | шт. | 5 |  |  |
|  | Место установки: щитовая КИП панель 1Щ-9 | ТУ 25.02.1685-74 |  | »МЗТА» |  |  |  |  |
| - | Миллиамперметр | М42103 |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | Место установки: щитовая КИП панель 1Щ-9 | -78 |  |  |  |  |  |  |
| - | Пускатель бесконтактный реверсивный | ПБР-2М |  | Г.Чебоксары | шт. | 5 |  |  |
|  | Место установки: щитовая КИП панель 3ЩПМ-3 | ТУ 25.02.120760-78 |  | ОАО»ЗэиМ» |  |  |  |  |
| - | Блок сигнализации положения токовый | БСПТ-10 |  | Г.Чебоксары | шт. | 5 |  | Комплектно с |
|  | Место установки: по месту |  |  | ОАО»ЗэиМ» |  |  |  | МЭО |
| - | Блок питания | БП-20 |  | Г.Чебоксары | шт. | 5 |  | Комплектно с |
|  | Место установки: щитовая КИП панель 3ЩПМ-3 |  |  | ОАО»ЗэиМ» |  |  |  | БСПТ-10 |
| - | Механизм электроисполнительный однооборотный | МЭО-250/63-0.25У |  | Г.Чебоксары | шт. | 5 |  |  |
|  | с номинальным значением момента на выходном валу | -99 |  | ОАО»ЗэиМ» |  |  |  |  |
|  | валу 250Н.м, с номинальным значением полного | ТУ 311-49.007-91 |  |  |  |  |  |  |
|  | хода 63с, с номинальным значением полного хода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,25r, с токовым блоком сигнализации положения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | положения выходного вала, год разработки-1999 , |  |  |  |  |  |  |  |
|  | номинальное напряжение питания 220В, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота 50 Гц, климатическое «Т», категория |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размещения 2. Место установки: по месту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Воздухораспределитель | 454-V11-IL-22-U77 |  | «CAMOZZI- | шт. | 6 |  |  |
| 2. | Электроразъем | 122-800 |  | ПНЕВМАТИК» | шт. | 12 |  |  |
| 3. | Фильтр | МС104-F00 |  | -//- | шт | 2 |  |  |
| 4. | Маслораспылитель | МС104-L00 |  | -//- | шт | 2 |  |  |
| 5 | Кран шаровый 1/2” | DN15 S93D00 |  | -//- | шт. | 7 |  |  |
| 6 | Фитинг | 2601 7-1/4 |  | -//- | шт | 40 |  |  |
| 7 | Выключатель индуктивный концевой | ВБИ-Ф60-40К-1111-3 |  | -//- | шт. | 12 |  |  |
| 8 | Трубка | TRU8/6 |  | -//- | м. | 24 |  |  |
|  | Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель контрольный с медными жилами с изоля- | КВВГ-0,66 |  |  |  |  |  |  |
|  | цией из поливинилхлоридного пластиката, | ГОСТ1508-78Е* |  |  |  |  |  |  |
|  | на напряжение 0,66кВ сечением S=4х1,0 |  |  |  | км | 0,8 |  |  |
|  | S=5х1,0 |  |  |  | км | 1 |  |  |
|  | S=7х1,0 |  |  |  | км | 1,1 |  |  |
|  | S=19х1,0 |  |  |  | км | 0,3 |  |  |
| 2 | Кабель монтажный многожильный экранированный | МКЭШ |  |  |  |  |  |  |
|  | с пластмассовой изоляцией. Сечением 4х0,75 | ГОСТ 10348-80 |  |  | км | 0,6 |  |  |
| 3 | Соединительный кабель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unitronic LIYCY 20х0,25 |  |  |  | км | 0,7 |  |  |
| 4 | Провод коммутационный ПВ3 сеч.S=1,0мм2 | ГОСТ 6323-79 |  |  | км | 0,85 |  |  |
|  | Материалы и монтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба стальная водогазопроводная Dу20х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | т. | 1,066 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная 32х3,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Труба Dу25х2,8 | ГОСТ 8734-75 |  |  | т. | 0,020 |  |  |
| 3 | Штуцер Ду10 |  |  |  | шт. | 18 |  |  |
| 4 | Швеллер С10 |  |  |  | т. | 0,155 |  |  |
| 5 | Втулка В22УХЛ2 | ТУ36-1899-80 |  |  | шт. | 100 |  |  |
| 6 | Труба из ПВХ пластиката ТВ-40 сеч. S=4мм | ГОСТ19034-82 |  |  | кг | 2,000 |  |  |
| 7 | Труба из ПВХ пластиката ТВ-40 сеч. S=10мм | ГОСТ19034-82 |  |  | кг | 2,000 |  |  |
|  | Труба из ПВХ пластиката ТВ-40 сеч. S=12мм | ГОСТ19034-82 |  |  | кг | 2,000 |  |  |
| 8 | Труба гофрированная сеч. S=16 мм2 | ГОСТ50827-95 |  |  | кг | 4,000 |  |  |
| 9 | Уголок стальной гнутый равнополочный | ГОСТ 2590-93 |  |  | т | 0,150 |  |  |
|  | 50х50х5 Ст.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сгон ½” |  |  |  | шт. | 18 |  |  |
| 11 | Бобышка | БП20х1,5 |  |  | шт. | 16 |  |  |
| 12 | Бирка маркировочная | У136У3,5 |  |  | шт. | 1500 |  |  |
| 13 | Коробка проходная КП-1”У3,5 | ГОСТ14254-80 |  |  | шт. | 55 |  |  |
| 14 | Коробка проходная КП-3/4”У3,5 | ГОСТ14254-80 |  |  | шт. | 60 |  |  |
| 15 | Коробка соединительная КСП-10УХЛ2 | ТУ36 22 22 00 030-91 |  |  | шт. | 40 |  |  |
| 16 | Электроды сварочные УОНИ-55 | ГОСТ9467-75 |  |  | кг | 100,000 |  |  |
| 17 | Эмаль ПФ-115 | ГОСТ6465-76 |  |  | кг | 10,000 |  |  |
| 18 | Грунтовка ФЛ-03К | ГОСТ9109-81 |  |  | кг | 10,000 |  |  |
| 19 | Кузбаслак |  |  |  | кг | 12,5 |  |  |
| 20 | Растворитель БР-2 |  |  |  | кг | 12,4 |  |  |
| 21 | Лента изоляционная ПХВ 0,2-0,4мм | ГОСТ16214-86 |  |  | шт. | 20 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Болт М6 L=25 | ГОСТ17798-70* |  |  | кг | 7,87 |  |  |
| 24 | Гайка М6 | ГОСТ5915-70* |  |  | кг | 2,44 |  |  |
| 25 | Болт М10 L=50 | ГОСТ17798-70* |  |  | кг | 43,13 |  |  |
| 26 | Гайка М10 | ГОСТ5915-70* |  |  | кг | 11,37 |  |  |
| 27 | Коробка зажимов КЗ-6 |  |  |  | шт. | 15 |  |  |
|  | Коробка зажимов КЗ-16 |  |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | Коробка зажимов У614АУ2 на 10 клемм |  |  |  | шт | 20 |  |  |
| 28 | Провод заземляющий П-750 | ТУ36-1276-85 |  |  | шт. | 50 |  |  |
|  | Труба Ø108х3,5 | ГОСТ10704-91 |  |  | м | 5 | 22,55 | Для подставки ИМ |
|  | Сталь листовая горячекатаная δ=8мм 1000х1000мм | Ст.3 ГОСТ535-88 |  |  | м2 | 1 | 25,1 | Для подставки ИМ |
|  | Сталь листовая горячекатаная δ=2мм 1000х2000мм | Ст.3 ГОСТ535-88 |  |  | м2 | 4 | 84 | Для кожуха ИМ |